УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Урсаевского сельского поселения

«___»___________2015 г.  №_____

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Урсаевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года

Программный документ

г. Ульяновск, 2015

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	6

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	7

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	8

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО	9

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	9

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	10

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	12

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	13

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	20

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	22

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	22

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	22

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	22

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	22

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО	22

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	22

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении	23

5.9. Взаимосвязь проектов	23

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	25

7. Управление программой	29

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона России от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан |
| Ответственный исполнитель Программы | Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан. Соисполнителей не имеется. |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса сельского поселения |
| Разработчик Программы | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| Цель Программы | - обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования; - обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства согласно Генеральному плану; - обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; - повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТКО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; - формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития муниципального образования, с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; - формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития муниципального образования, с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; - уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития муниципального образования; - прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий; - обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; - обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; - определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе; - показатели качества поставляемого коммунального ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы (среднесрочный период) с перспективой до 2030 года (долгосрочный период) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 134,318 млн. руб. - местный бюджет 116,082 млн. руб. - иные средства 18,236 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Сети электроснабжения находятся на балансе ОАО «Татэнергосбыт».

Электроснабжение Урсаевского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика системы электроснабжения Урсаевского сельского поселения

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВА | Коэффициент роста нагрузок | Сведения о развитии потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Новоспасская Заинского района. | ПС 35/10 кВ Новоспасская | 2 | 2x2,5 | 35/10 | 4675 | - | - |

От ПС 35/10 кВ «Новоспасская» получают питание населенные пункты: Урсаево.

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 и 110 кВ.

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций

Урсаевского сельского поселения

| Подстанция | Диспетчерское наименование силового оборудования | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА | Нагрузка трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВА | % |
| ПС Новоспасская | Т1 | ТДТН-10000/110-70 | 10 | 1,50 | 15 |
|  | Т2 | ТДТН-10000/110-70 | 10 | 0,40 | 4 |

Существующий тип схемного решения электросетей Урсаевского сельского поселения – кольцевая и радиальная и обеспечивает категорийность электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита ПС и РП Урсаевского сельского поселения соответствует современным требованиям (таблица 3).

Таблица 3

Данные по релейной защите и автоматике ПС

| Наименование подстанции | Наименование оборудования | Мощность трансформаторов, МВА | Тип устройства релейной защиты | Тип оборудования, основные характеристики | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоспас-ская | Т-1 | 2,5 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, BF-50. | 1998г. | 1998г. | Удовл. |
|  | Т-2 | 2,5 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, BF-80. | 1998г. | 1998г. | Удовл. |

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Тепловую энергию на нужды отопления потребителям Урсаевского сельского поселения отпускает ООО "Теплосервис" Заинского муниципального района.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

На существующий период проживает –404 чел. На существующие котельные для СОШ и СДК – нет данных.

Согласно Постановлению №5-17/тэ от 14.11.2014 г. тариф на тепловую энергию составляет 1328,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Системы водоснабжения находятся на балансе ООО «Зай-Водоканал».

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Урсаевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения

Урсаевского сельского поселения

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, мі/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урсаевское СП |  |  |  |  |  |  |
| Урсаево | 1 | 1 | 280,0 | 2 | 2/25м3 | 12,0 |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения сельского поселения относятся:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Согласно Постановлению от 14.11.2014 г. №10-35/кс тариф на водоснабжение в Заинском муниципальном районе составляет 33,88 руб./м3.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Очистные сооружения экспортирует предприятие ООО «Зай-Водоканал».

В Урсаевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 5.

Таблица 5

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Тариф на  сбор и вывоз ЖКО в Заинском муниципальном районе составляет 256,16 руб./м3.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Урсаевском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Урсаевского сельского поселения вывозятся на свалку - площадку временного хранения ТБО, расположенную у западной границы сельского поселения

Отходы животноводства. Образующийся навоз складируется на территории фермы и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в сельском поселении в целом не решен. Имеющееся на территории Заинского муниципального района, в н.п. Поручиков действующее навозохранилище открытого типа расположено на удалении от сельского поселения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Заинского райгосветобъединения на территории Урсаевского сельского поселения отсутствуют скотомогильники.

Основными проблемами санитарной очистки территории  сельского поселения являются:

- Нехватка контейнеров для сбора ТКО и контейнерных площадок;

- Нехватка уборочной техники.

Согласно Постановлению от 22.11.2013 г. № 10-50/кс. тариф на утилизацию ТКО в Заинском муниципальном районе составляет 56,46 руб./м3.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Эксплуатационно-производственное управление «НИЖНЕКАМСКГАЗ» Заинская районная эксплуатационная газовая служба осуществляет эксплуатацию и распределение природного газа.

В настоящее время газоснабжение сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию Бухарайскую ГРС (таблица 6).

Таблица 6

Характеристика системы газоснабжения

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на выходе, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |
| Заинский район с. Бухарай (Бухарайское СП) | Бухарайская ГРС | 5,5 | 0,3-0,6 |

Природный газ в населенные пункты подается от Бухарайской ГРС по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 7.

Таблица 7

Данные по газифицируемым квартирам и домам

| Населенный пунк | Наличие квартир в жилом фонде | Всего газифиц. | Сетевой газ |
| --- | --- | --- | --- |
| Урсаевское СП |  |  |  |
| н.п. Урсаево | 168 | 160 | 160 |
| Всего: | 168 | 160 | 160 |

## 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов.

На 2015 г. в Заинском муниципальном районе доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 98 %.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД) – 1,8 %.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 41,9%.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 95%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 77,2%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района – 3,3%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района составляет 100%.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Урсаевского сельского поселения составляет 404 человека. с. Урсаево - 404 чел.

По прогнозам численность населения Урсаевского сельского поселения будет уменьшаться и к 2030 году достигнет 357 чел. (таблица 8).

Таблица 8

Прогноз численности населения Урсаевского сельского поселения

| Показатели | 2015г. | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население - всего | 404 | 378 | 357 |
| детского возраста | 49 | 45 | 43 |
| трудоспособного возраста | 290 | 271 | 256 |
| старше трудоспособного возраста | 65 | 62 | 58 |

Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В качестве показателей уровня жизни населения необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

На сегодняшнее время по Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника –27997,9 рублей (рост на 10,4%).

Прогноз развития промышленности

На территории Урсаевского сельского поселения размещены:

- нефтяные скважины и объекты нефтедобычи;

- карьеры по добыче глин, щебня, известняка и песка.

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района, генеральным планом Урсаевского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения.

Прогноз развития застройки

В настоящее время объем жилищного фонда Урсаевского сельского поселения составляет 10,10 тыс.кв.м общей жилой площади (таблице 9).

Таблица 9

Характеристика существующего жилого фонда  Урсаевского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. | 10,10 | 12,34 | 17,97 |
| Обеспеченность | кв.м/чел | 25,0 | 32,6 | 50,3 |
| Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | - | 2,34 | 5,63 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Урсаевскому сельскому поселению приходится 25,0 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что несколько выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека. Однако, в разрезе населенных пунктов сельского поселения наблюдается сильная дифференциация жилищной обеспеченности.

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Урсаевского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10

Ориентировочная потребность территории для жилой застройки Урсаевского сельского поселения на период 2015-2030гг.

| Наименование | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (тыс. чел.) | 404 | 399 | 394 | 388 | 383 | 378 | 357 |
| Жилищный фонд – всего (тыс.кв.м.) | 10,10 | 10,55 | 10,99 | 11,44 | 11,89 | 12,34 | 17,97 |
| Обеспеченность (кв. м/чел.) | 25,0 | 26,52 | 28,04 | 29,56 | 31,08 | 32,6 | 50,3 |
| Новое жилищное строительство (тыс.кв.м.) | - | - | - | - | - | 2,34 | 5,63 |

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Урсаевского сельского поселения являются подземные воды.

Расчетное водопотребление населением представлено в таблице 11.

Таблица 11

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Урсаево | - | 150 28,50 | 244 34,16 | - | 394 62,66 | 75,19 | 9,39 | 23,64 | 54 | 162,22 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Урсаево | - | 152 28,88 | 226 31,64 | - | 378 60,52 | 72,62 | 9,08 | 22,68 | 54 | 158,38 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Урсаево | - | 205 38,95 | 152 21,28 | - | 357 60,23 | 72,28 | 9,03 | 21,42 | 54 | 156,73 |

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 12.

Таблица 12

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Водоотведение

В Урсаевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетное водоотведение населением представлено в таблице 13.

Таблица 13

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Урсаево | - | 150 28,50 | 244 34,16 | - | 394 62,66 | 75,19 | 4,7 | 79,89 |
|  | 1 очередь (2020г.) |
| 1 | Урсаево | - | 152 28,88 | 226 31,64 | - | 378 60,52 | 72,62 | 4,5 | 77,12 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |
| 1 | Урсаево | - | 205 38,95 | 152 21,28 | - | 357 60,23 | 72,28 | 4,5 | 76,78 |

Теплоснабжение

Показатели потребления тепловой энергии по этапам застройки существующими и перспективными котельными представлены в таблице 14.

Таблица 14

Показатели потребления тепла по этапам застройки существующими и перспективными котельными

| № п/п | Наименование СП, Населенный пункт, котельная | Тип Марка БМК | Кол-во | Теплопотребление Гкал/час тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Урсаевское поселение |
|  | Котельная дет/сада, ОПС (БМК) Q=0,126Мвт/0,109Гкал/час | КСГ-63 (перспектива) | 2 | - | 0,109 280,0 | 0,109 280,0 |
|  | Магазин- встроенный котел Q=0,016Мвт/0,014Гкал/час | АОГВ-16 (перспектива) | 1 | - | 0,014 36,5 | 0,014 36,5 |

Электроснабжение

В таблице 15 представлены показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Урсаевского сельского поселения.

Таблица 15

Показаний электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. | Прирост на 2020 г. | Прирост на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 854,98 | 820,26 | 774,69 | -34.72 | -80.29 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 161,54 | 154,98 | 146,37 | -6.56 | -15.17 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 171,85 | 164,87 | 155,71 | -6.98 | -16.14 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 16. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 17. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 18.

Таблица 16

Годовое  электропотребление

коммунально-бытового  сектора, тыс. кВт.ч/год

| №п/п | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Урсаевское СП | 854,98 | 820,26 | 774,69 |
| 1 | Урсаево | 854,98 | 820,26 | 774,69 |

Таблица 17

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | Урсаевское СП | 161,54 | 154,98 | 146,37 |
| 1 | Урсаево | 161,54 | 154,98 | 146,37 |

Таблица 18

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
|  | Урсаевское СП | 171,85 | 164,87 | 155,71 |
| 1 | Урсаево | 171,85 | 164,87 | 155,71 |

Газоснабжение

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Урсаевского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2030г.) представлены в таблице 19. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 20.

Таблица 19

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Урсаевского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| Урсаевское СП | 83,16 | 78,54 |
| Итого по сельскому поселению | 83,16 | 78,54 |

Таблица 20

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Урсаевское СП н.п.Урсаево |
| S=1,55 тыс. м2 – это в среднем 12 домов. Расход газа составляет q=126,5 тыс. м3/год | S=5,63 тыс.м2 – это в среднем 40 домов Расход газа составляет q=459 тыс. м3/год. |
| Итого: 126,5 тыс. м3/год | Итого: 459 тыс. м3/год |

Коммунальные отходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые коммунальные отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора, проживающего на территории Урсаевского сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 21.

Таблица 21

Объем твердых коммунальных отходов от жилого сектора

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Урсаевское СП | 591,0 | 6 237,0 | 8 032,5 |
| Урсаево | 591,0 | 6 237,0 | 8 032,5 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТКО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТКО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТКО.

В таблице 22 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 22

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
|  | Урсаевское СП | 12 | 12 | 3 | 3 |
| 1 | Урсаево | 12 | 12 | 3 | 3 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 378 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 378 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2030 год:

мусоровозы - 20 х 357 : 100000 = 1шт;

ассенизационные машины – 20 х 357 : 100000 = 1шт.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Водоотведение

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения в Урсаевском сельского поселения приведены в таблице 23.

Таблица 23

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 62,66 | 62,23 | 61,804 | 61,376 | 60,948 | 60,52 | 60,23 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 4,7 | 4,66 | 4,62 | 4,58 | 4,54 | 4,5 | 4,5 |

Водоснабжение

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Урсаевского сельского поселения приведены в таблице 24.

Таблица 24

Целевые показатели

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 62,66 | 62,23 | 61,804 | 61,376 | 60,948 | 60,52 | 60,23 |
| Неучтенные расходы | м3/сут | 9,39 | 9,328 | 9,266 | 9,204 | 9,142 | 9,08 | 9,03 |
| Полив | м3/сут | 23,64 | 23,448 | 23,256 | 23,064 | 22,872 | 22,68 | 21,42 |
| Пожаротушение | м3/сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

Энергоснабжение

Целевые показатели по энергоснабжению Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 25.

Таблица 25

Целевые показатели по энергоснабжению

| № п/п | Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс. кВт·ч/год | 854,98 | 848,04 | 841,09 | 834,15 | 827,2 | 820,26 | 774,69 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 161,54 | 160,23 | 158,92 | 157,60 | 156,29 | 154,98 | 146,37 |
| 3 | Трансформаторная мощность (полная мощность) | кВА | 171,85 | 170,45 | 169,06 | 167,66 | 166,26 | 164,87 | 155,71 |

Теплоснабжение

Целевые показатели по теплоснабжению Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Целевые показатели по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Производительность/час | Гкал/час | - | - | - | - | - | 0,123 | 0,123 |

Газоснабжение

Целевые показатели по газоснабжению Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 27.

Таблица 27

Целевые показатели по газоснабжению Урсаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| 1. | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 78,54 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении разработана согласно существующему положению на сетях электроснабжения.

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий Урсаевского сельского поселения строительство трансформаторных подстанции не предусматривается.

Реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование  времени.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Установка БМК Q=0,123 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале.

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

На сетях и сооружениях водоснабжения Урсаевского сельского поселения согласно программе инвестиционных проектов необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 7,2 км

## 5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения Урсаевского сельского поселения предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями, 80 м3/сут.

## 5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО

Программа инвестиционных проектов по санитарной очистке территории предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Строительство контейнерных площадок 3 шт.;

- Приобретение контейнеров для мусора 12 шт;

- Приобретение уборочной техники (1 мусоровоз, 1 ассенизационная машина).

## 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Урсаевского сельского поселения утверждена муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Урсаевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы».

Основной целью программы является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения по оплате потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Задачами программы является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений;

повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

## 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Урсаевского сельского поселения утверждена муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережения в Заинском муниципальном районе на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 г.».

Основным мероприятием программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Урсаевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы» является внедрение энергосберегающих мероприятий в Урсаевском сельском поселении.

## 5.9. Взаимосвязь проектов

Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры указана в таблице 28.

Таблица 28

Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения |
| 1 | Установка БМК Q=0,123 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале | 12800,0 | Увеличение степени надежности в системе теплоснабжения. Улучшение качества теплоснабжения. |
| 2. Система водоснабжения |
| 1 | Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 7,2 км | 36000,0 | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения. Улучшение качества водоснабжения. Снижение уровня износа. |
| 3. Система водоотведения |
| 1 | Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями | 80000,0 | Улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод. Снижение уровня износа. |
| 4. Система электроснабжения |
| 1 | Реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование времени | 82,0 | Улучшение качества электроснабжения. повышение надежности, экономичности. |
| 5. Система утилизации ТКО |
| 1 | Строительство контейнерных площадок, 3 шт. | 5436,6 | Обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора 12 шт. |  |  |
| 3 | Приобретение уборочной техники |  |  |

Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры;

- повысит качество жизни населения, возможность подключения к коммунальным системам;

- обеспечит население качественной питьевой водой;

- будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов;

- повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы в Урсаевском сельском поселении составит 134,318 млн. руб., местный бюджет – 116,082 млн. руб., иные средства – 18,236 млн. руб.

В том числе:

- Генеральный план Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан.

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Урсаевском сельском поселении на 2014 – 2016 годы»

Проекты, реализуемые действующими на территории Урсаевского сельского поселения организациями представлены в таблице  29.

Таблица 29

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории Урсаевского сельского поселения

| № п/п | Технические мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения |
| 1 | Установка БМК Q=0,123 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале | 12800,0 | - | - | - | - | - | 12800,0 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы теплоснабжения | 12800,0 | - | - | - | - | - | 12800,0 | - |
| 2. Система водоснабжения |
| 1 | Реконструкция и замена сетей водоснабжения, 7,2 км | 36000,0 | - | - | - | - | - | 36000,0 | - |
| 2 | Итого, на развитие системы водоснабжения | 36000,0 | - | - | - | - | - | 36000,0 | - |
| 3. Система водоотведения |
| 1 | Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями | 80000,0 | - | - | - | - | - | 40000,0 | 40000,0 |
| 2 | Итого на развитие системы водоотведения | 80000,0 | - | - | - | - | - | 40000,0 | 40000,0 |
| 4. Система электроснабжения |
| 1 | Реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование времени | 82,0 |  | 82,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого на развитие системы электроснабжения | 82,0 |  | 82,0 |  |  |  |  |  |
| 5. Система утилизации ТКО |
| 1 | Строительство контейнерных площадок, 3 шт. | 105,0 |  | - | - | - | - | - | 105,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора 12 шт. | 36,6 |  | - | - | - | - | - | 36,6 |
| 3 | Приобретение уборочной техники | 5295,0 |  |  |  |  |  | 2647,5 | 2647,5 |
| 4 | Итого на развитие системы утилизации ТКО | 5436,6 | - | - | - | - | - | 2647,5 | 2789,1 |

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Урсаевского сельского поселения, бюджета Заинского муниципального района, а также средства предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Урсаевского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов (таблица 31).

Таблица 31

Динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Коммунальный ресурс | Базовый период 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (руб./Гкал) | 1328,10 | 1328,10 | 1515,53 | 1638,89 | 1735,65 | 1824,32 | 2090,33 |
| Водоснабжение (руб./м3) | 33,88 | 33,88 | 35,59 | 37,3 | 39,01 | 40,72 | 45,85 |
| Водоотведение (руб./м3) | 256,16 | 261,57 | 272,81 | 284,54 | 296,77 | 309,53 | 352,76 |
| Электроснабжение (руб./кВт/час) | 2,99 | 3,20 | 3,88 | 4,56 | 5,24 | 5,92 | 7,96 |
| Утилизация ТКО (руб./м²) | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 60,86 | 60,86 | 60,86 | 74,66 |
| Газоснабжение (руб./ м3) | 5,16 | 5,16 | 5,52 | 5,88 | 6,24 | 6,6 | 7,68 |

# 7. Управление программой

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и  теплоснабжения, газоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТКО во взаимодействии с органами Исполнительного комитета Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан.

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Урсаевском сельском поселении;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Урсаевского сельского поселения;

- улучшение уровня жизни населения.

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Урсаевского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.